## Slide 1: 使用webots搭建麦轮小车
2021.9.22

## Slide 2
官网：https://www.cyberbotics.com/
安装路径一定不能有中文和空格，因为之后编程要调用webots的函数，makefile认不出来
1.1 安装webots

## Slide 3
官方文档：https://www.cyberbotics.com/doc/guide/index
要科学上网才能看，可以开个自动翻译，方便多了。
我们统一使用c++ API
1.2 参考——官方文档

## Slide 4
B站教程：https://www.bilibili.com/video/BV11V411f7ko?p=9
1.2 参考——制作小车

## Slide 5
https://blog.csdn.net/weixin_44508381/article/details/105669173
1.2 参考——制作小车

## Slide 6
https://blog.csdn.net/xiaokai1999/article/details/117757052
1.打开新世界
1.2 参考——麦克纳姆轮的制作

## Slide 7
2.1打开新世界

## Slide 8
2.2 修改坐标系
为了更加符合直觉我们将坐标系改成ENU，就是z轴指向天空的右手坐标系（就是重力是z轴负方向了，原来是y轴负方向。。。。）。
需要保存后重启一下软件(一定要记住你保存的位置，最好是新建一个文件夹叫car的文件夹，下面再建个world，把这个wbt文件放进去，这样条理清晰，尤其是之后加入控制代码的时候)
Ps:只有Webots2021才能使世界坐标系z轴向上

## Slide 9
2.新建这两个，分别是环境光源（漫反射），和直射光源
1.现在界面一片漆黑，在界面空白处右键，点击新建
上帝说：“要有光！”
2.3 添加直射和漫反射光源

## Slide 10
如果还是一片漆黑，大概率是视角的问题，可以这样调一下

## Slide 11
2.4 添加地面

## Slide 12
左边出现了我们刚才新建的光源背景，还有地面。我们可以展开它，修改半径，围墙高度之类的

## Slide 13
因为刚才改了坐标系，新建的地面还以为y轴负方向才是重力方向，我们把它转一下转 1.5707963267949
我们可以看一下世界坐标系

## Slide 14
Base nodes是要自己造的，下面的PROTO nodes是现成的。我们要建造属于自己的机器人，所以使用Base nodes->Robot
3.1 添加机器人节点

## Slide 15
3.2 添加机器人刚体
在children下创建第一个Shape节点,改名叫Body

## Slide 16
3.3 修改外观形状
并在geometry节点添加几何属性，这里我们选择Box，并且设置车体大小，我这里设置（x=0.3 y=0.2 z=0.08）m

## Slide 17
3.4 修改碰撞边界形状
刚才的那个只是外观边界而已，我们要定义它物理碰撞边界。同时给它物理属性，否则它不受重力影响

## Slide 18
3.5 添加铰链
1.右键点击robot的children新建一个铰链

## Slide 19
3.51 为铰链一端添加电机
Device表示使用什么驱动，我们新建一个电机。
改名字，这个很重要，因为程序中想调用电机，要先通过名字获取它的句柄

## Slide 20
3.52 为铰链另一端添加轮子

## Slide 21
3.52 为铰链另一端添加轮子

## Slide 22
3.52 为铰链另一端添加轮子
轮子也要给碰撞边界和物理属性，做法和身体类似

## Slide 23
把轮子大小改成半径0.06m，高0.05m
把轮子位置改成（x=0.1 y=-0.15 z=0）m

## Slide 24
3.53 把铰链装到机器人上
铰链
轴改成（x=0 y=1 z=0）
安装在（x=0.1 y=-0.15 z=0）m处

## Slide 25
3.54 复制出另外三个轮子
修改每个轮子的anchor
（x=0.1 y=-0.15 z=0）
（x=0.1 y=0.15 z=0）
（x=-0.1 y=0.15 z=0）
（x=-0.1 y=-0.15 z=0）
修改每个电机的名字
motor1，motor2 ，motor3，motor4

## Slide 26
1
2
4
3
（x=0.1 y=-0.15 z=0）
motor1
（x=0.1 y=0.15 z=0）
motor2
（x=-0.1 y=0.15 z=0）
motor3
（x=-0.1 y=-0.15 z=0）
motor4

## Slide 27
4.1 添加机器控制器
使用C++，控制器名字叫main，这时候你打开原来的那个文件夹，会发现里面多了一个controller文件夹

## Slide 28
选择刚才的那个，点编辑就可以编辑了，你也可以直接打开对应目录下的文件直接改

## Slide 29
4.3 键盘的使用
#include <webots/Robot.hpp>
#include <webots/Motor.hpp>
#include <webots/Keyboard.hpp>
using namespace std;
using namespace webots;
webots::Keyboard keyboard;
keyboard.enable(1);//运行键盘输入设置频率是1ms读取
int keyValue1 = keyboard.getKey();
int keyValue2 = keyboard.getKey();
if (keyValue1 == 'W')
{
。。。。。。。。。。。。
}
所有传感器都类似与多线程，你只需要管开启和设置时间间隔，之后它会自己调用

## Slide 30
4.2 电机的使用
Motor *motors[4];
char wheels_names[4][8] = { “motor1”,“motor2”,“motor3”,“motor4” };
Robot *robot = new Robot();//使用webots的机器人主体
for (int i = 0; i < 4; i++)
{
motors[i] = robot->getMotor(wheels_names[i]);
motors[i]->setPosition(std::numeric_limits<double>::infinity());
motors[i]->setVelocity(0.0);
}
motors[0]->setVelocity(1.0);
#include <webots/Robot.hpp>
#include <webots/Motor.hpp>
#include <webots/Keyboard.hpp>
using namespace std;
using namespace webots;

## Slide 31
4.4与仿真器同步
while (robot->step(timeStep) != -1) //仿真运行一帧
{
//获取键盘输入，这样写可以获得同时按下的按键（最多支持7个）
int keyValue1 = keyboard.getKey();
int keyValue2 = keyboard.getKey();
cout << keyValue1 << ":" << keyValue2 << endl;
//根据按键决定电机怎么样转动
。。。。。。。。。。。。。。。。。。
//让电机执行
for (int i = 0; i < 4; i++)
{
motors[i]->setVelocity(speed1[i] + speed2[i]);
}
}

## Slide 32
https://blog.csdn.net/xiaokai1999/article/details/117757052
1.打开新世界
5.1 作业——麦克纳姆轮的制作

## Slide 33
5.2 设置摩擦材质

## Slide 34
5.3麦克纳姆轮原理